## Slide 1: projet ac 2019
« Grange vers locatifs »

## Slide 2
Sommaire :
-Présentation du projet
-Cahier des charges
-Solution proposée / choisie
-Répartition des taches
}
Étapes préliminaires
-Étude des fondations de l’extension
-Étude acoustique
- Étude des éléments porteur
}
Études
-Aménagement pour la pmr
-Plan 2D/3D de l’extension
}
Planification du projet

## Slide 3
Présentation du Projet
Étape préliminaire
Une grange (possédant une superficie de 250 m²)
3 appartements mitoyen
(Insonorisé, identique avec 1 comportant de l’équipement pour une pmr)
Contexte : le propriétaire veut augmenter son patrimoine immobilier
→

## Slide 4
Présentation du Projet
Problématique initiale : Comment optimiser la surface habitable de la grange en tenant compte :
->Des performances énergétiques
->Du confort, de l'accessibilité
->De la norme RT 2012
->De la réalisation de 3 logements locatifs dont une PMR
Étape préliminaire

## Slide 5
Cahier des charges
Étape préliminaire

## Slide 6
Solutions proposées
Étape préliminaire

## Slide 7
Solution 1
Solution compacte avec étage dont l'accès doit être créé
Aménagement intérieur nécessaire pour la pmr
Étape préliminaire

## Slide 8
Solution 2
Solution simple sans aménagements extérieurs sauf rénovation de l’appenti à organiser, cette solution respecte au mieux le cahier des charges
Étape préliminaire

## Slide 9
Solution 3
Solution simple sans besoin d’aménagements extérieurs, besoin d’aménagements intérieur (pmr)
Étape préliminaire

## Slide 10
Étape préliminaire
Solution 4
Solution comportant 2 appartements a étage dont 1 appartement sans étage mais avec plus de surface pour la pmr

## Slide 11
Solution choisie
Étape préliminaire
BS1.3 standardiser les trois logement
BC5. prévoir un accès
BC6 Dimensionner au mieux
BS1.4 Créer l’espace le plus fonctionnel possible
BS1 Rénover une grange
Apres concertation nous avons choisie cette solution car elle respecte au mieux le cahier des charge
{

## Slide 12
Répartition des taches
→
→
→
→
9h
9h
15h
Étape préliminaire

## Slide 13
Plan 2D/3D de la solution
Rez de chaussée

## Slide 14
Plan 2D/3D de la solution
1er étage
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 1
Chambre 2
Escalier
Escalier

## Slide 15
Aménagement pour la pmr
Mur destructible pour faciliter l’accès a la salle de bain et au WC pour la pmr
Monte charge permettant l’accès a l'étage pour la pmr

## Slide 16
Études
Étude de fondations de l’extension
Problématique : Dimensionner les fondations pour qu’elles puissent supporter l’extension et les poids s'appliquant dessus
Type de fondations choisies : semelle filante

## Slide 17
Zone de fondation
Calcul des fondations de l’extension
21,8m
3m
1m
2,5m
BS1 Rénover une grange
Études
Pour connaitre la masse s'appliquant sur les fondations nous devrons :
Calculer la masse des murs, du toit, la charge
climatique, la charpente.

## Slide 18
Zone de fondation
Calcul des surfaces
21,8m
3m
1m
2,5m
BS1 Rénover une grange
Études
(3x1)/2= 1,5 m²
3x2,5= 7,5 m²
21,8x2,5= 54,5 m²
3,15x21,8= 68,67m²

## Slide 19
Calcul des fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul de la masse du mur : nos murs se composent de briques pleines de 10cm d’épaisseur et d’un isolant (laine de verre)
On a une masse surfacique de 2000N/m² pour la brique pleine
On a une masse surfacique de 2,1kg/m² pour la brique pleine
(1,5+7,5)x2+54,5= 72,5m²
(surface total du mur)
72,5x2000=145000 N
(72,5x2,1)x9,81=1493N
145000+1493= 146493N

## Slide 20
Calcul de la fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul de la masse du toit : le toit et composé de tuile et d’une charpente
68,67m²
Calcul des tuile du toit :
La masse surfacique des tuile et de
800N/m² donc : 68,67x800= 54936N

## Slide 21
Calcul de l'élément porteur
Études
BS1 Rénover une grange
Ma charpente et composée de Poutre, Madrier, Chevron, liteau
Le matériaux composant la poutre est le sapin qui possède une masse volumique de 450kg/m
Le volume total de la charpente et de 7,13 m
3
3
Donc on a 450x7,13= 3208,68kg soit 31470N

## Slide 22
Calcul de la fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul de la masse du toit : la charpente
La charpente est un élément qui fait partie des charges pesant sur les fondations

## Slide 23
Calcul de la fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul des charges climatique : la neige et le vent sont des paramètres a prendre en compte car cela peut représenter un poids supplémentaire

## Slide 24
Calcul de la fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Surface du toit 68,67m²
68,67x410=28162,9
68,67x450=30901,5
Pression dynamique du vent + charge de la neige = 59064N

## Slide 25
Calcul des fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul de la masse totale : on additionne toute les masses
Démarche | fondation linéaire, charge de 291971N= 0,4 N/mm²:
Estimation du poids propre de la fondation | Estimation: fondation de 1,7m de largeur par 1m d'épaisseur. Masse fondation 1 m x 1,70 m x 1,00 m x 2500 kg/m3 = 4250Kg Poids propre: 4250 kg x 9,81m/s2 =41692,5 N
Calcule de la charge total | 41692,5+291971=333663
Calcul de l’aire de la fondation | Air de la fondation333663
Calcul de la largeur de la fondation | Largeur = 0,83
Constatation et décision | largeur = 0,83<1,70 donc bonne solution mais fondation trop massif
Démarche | 
Estimation du poids propre de la fondation | Estimation: fondation de 1,7m de largeur par 1m d'épaisseur. Masse fondation 1 m x 1,70 m x 1,00 m x 2500 kg/m3 = 4250Kg Poids propre: 4250 kg x 9,81m/s2 =41692,5 N
Calcule de la charge total | 41692,5+291971=333663
Calcul de l’aire de la fondation | Air de la fondation333663
Calcul de la largeur de la fondation | Largeur = 0,83
Constatation et décision | largeur = 0,83<1,70 donc bonne solution mais fondation trop massif
----------------- =834159 mm² soit 0,834m²
0,4
-------- = 0,83 m
0,1

## Slide 26
Démarche | fondation linéaire, charge de 291971N = 0,4 N/mm²:
Estimation du poids propre de la fondation | Estimation: fondation de 1m de largeur par 1m d'épaisseur. Masse fondation 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 2500 kg/m3 = 2500Kg Poids propre: 2500 kg x 9,81m/s2 = 24525 N
Calcule de la chargetotale | 24525+291971=316496,1225
Calcul de l’aire des fondations | Air de la fondation 316496,1256
Calcul de la largeur des fondations | Largeur = 0,79
Constatation et décision | largeur = 0,79<1 donc bonne solution
Démarche | 
Estimation du poids propre de la fondation | Estimation: fondation de 1m de largeur par 1m d'épaisseur. Masse fondation 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m x 2500 kg/m3 = 2500Kg Poids propre: 2500 kg x 9,81m/s2 = 24525 N
Calcule de la chargetotale | 24525+291971=316496,1225
Calcul de l’aire des fondations | Air de la fondation 316496,1256
Calcul de la largeur des fondations | Largeur = 0,79
Constatation et décision | largeur = 0,79<1 donc bonne solution
----------------- =791240,306 mm² soit 0,791m²
0,4
-------- = 0,79 m
0,1
Calcul de la fondations de l’extension
Études
BS1 Rénover une grange
Calcul de la masse total : on additionne toute les masses

## Slide 27
Conclusion de l’étude sur les fondations
Études
BS1 Rénover une grange

## Slide 28
Études
Etude acoustique
BS1.2 garantir une indépendance et intimité
C’est pas mal de rappeler à quelle exigences l’étude fait référence
L’élève montre les parois qu’il va étudier. Je crois me souvenir qu’il les montrait du doigt. Sinon, il faut fair apparaitre une ellipse qui les entoure
C’est important aussi de définir les pièces que sépare la parois ex: d’un côté une cuisine, de l’autre un chambre.

## Slide 29
Etude acoustique
BS1.2 garantir une indépendance et intimité
Études
Entre les appartement
 3
 2
 1
Calcul de l’isolement acoustique
Nous avons a notre disposition la formule suivante :

1) 64+10xlogx(
0.32x(3.05x4.15x2.5
Bruit moyen d'une salle de séjour
~40 décibel
2.5x4.15
----------------------------
)-5+0-​
----------
15.25
10
=57.3
3) =57.3
2) =56.8​
56.8>40
Isolant suffisant
Ici, l’élève va faire 3études qui correspondent à 3 séparations de pièces différentes
Il redonne la formule permettant de calculer l’isolement acoustique. Il ne fait pas de cours. A l’oral, il a rappelé la signification des différents termes
Il fait le calcul. C’est là qu’il manque quelque chose.
Il aurait du expliquer de où viennent chaque valeur. Notamment les valeurs propres des matériaux (qu’il n’a pas décrit au passage).
Il a détaillé une seule fois le calcul et donne les résultats pour les autres parois.

## Slide 30
Etude acoustique ​
Calcul de réduction entre les chambres =37.397
Bruit moyen d'une chambre ~20 décibel
37.397>20
Isolant suffisant​
Enfin, il donne le résultat pour la dernière paroi (sans détailler puisque l’étude est la même.
Bien évidemment, il compare son isolement calculé au bruit moyen d’une pièce
L’étude est terminée.
Il aurait pu pour aller plus loin sur son premier calcul faire une étude comparative: choisir 2 ou 3 matériau possible et faire le calcul pour chaque puis en tirer des conclusions.
Il manque aussi dans son diaporama une simulation numérique.
Il aurait pu ajouter une simulation via les tableau excell permettant de faire une simulation.

## Slide 31
conclusion